Стенолюкс

латексная краска для стен, супербелая моющаяся краска с эффектом лотоса.

- супербелая

- моющаяся

- высокоукрывистая

- износостойкая

- антисептическая

- влагостойкая

- экологически и пожаробезопасная

Стенолюкс — интерьерная краска с "эффектом лотоса", латексная моющаяся краска для долговременной и высококачественной отделки стен в помещениях с высокой влажностью.

Представляет собой водный раствор акрилового латекса, молотого мрамора, диоксида титана, реологических, антисептических, пластифицирующих и гидрофобизирующих добавок.

Применяется для окраски помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой (лестничные клетки, вестибюли, больницы, промышленные и сельскохозяйственные здания), повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, помещения для бассейнов) и особыми требованиями к интерьерному качеству.

Краска для стен Стенолюкс используется для окраски любых подготовленных минеральных оснований, ДСП, ДВП, гипсокартона, а также рулонных материалов под окраску.

Свойства

Стенолюкс — краска супербелая, высокоукрывистая, полуматовая (обладает выраженным «эффектом лотоса»), износостойкая, антисептическая, пыле-грязеотталкивающая, пожаробезопасная, экономичная в расходе, стойкая к высокой влажности, механическому воздействию и моющим средствами.

Краска Стенолюкс паропроницаемая, обладает прекрасной адгезией, без запаха, пожаровзрывобезопасная.

Быстро достигает заданного уровня прочности и водостойкости.

Обеспечивает превосходные декоративные свойства и сохраняет их в течение длительного времени.

Способ применения

Наносить на прочное, сухое, очищенное от старой краски, масел, грязи и пыли основание.

Поверхность перед окраской загрунтовать, неровности зашпатлевать. Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 10% от объёма.

Наносить на подготовленную поверхность валиком, кистью или краскораспылителем при температуре выше +5°С.

Время высыхания до отлипа — 30 минут при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%. Следующий слой можно наносить через 2 часа.

Стойкость к мытью и механическим нагрузкам — через 24 часа.

После окончания работ инструмент промыть водой.

Расход

Расход 150-250г/м2 на один слой, в зависимости от фактуры и впитывающей способности поверхности.

Цвет

Супербелая (полуматовая). Колеровка по договорённости от 100 кг.

Хранение

Хранить в плотно закрытой таре, при температуре от +5°С до +35°С, вдали от источников тепла и отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Не допускать замерзания!

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 4кг, 12кг, 24кг. Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | акриловая смола |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная полуматовая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 51-53 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, мин, не более | 40 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 48 |
| Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998 | I |
| ТУ | 2316-061-98310821-2015 |