Цинконол

жидкий цинк, цинконаполненный грунт-протектор для защиты металла.

- холодное цинкование металла

- повышенная адгезия к металлам

- химическая стойкость

- надёжная защита от коррозии

- термостойкость +120°С

Цинконол — полиуретановый цинконаполненный состав для защиты металла (холодное цинкование металлоконструкций).

Специальный однокомпонентный полиуретановый цинконаполненный грунт для металла (жидкий цинк), отверждаемый влагой воздуха. Представляет собой дисперсию цинкового порошка в растворе полиуретанового преполимера в органических растворителях с целевыми добавками.

Цинконаполненная грунтовка Цинконол обеспечивает высокопрочную, долгосрочную протекторную защиту металла от коррозии. Используется как в системах антикоррозионной защиты с эмалями:

- Полиуретол

- Сереброл

- Термоксол (в агрессивных условиях)

- Быстромет

- Эпостат

- Нержахим

- Эпохим,

так и в качестве самостоятельного межоперационного покрытия (в атмосферных условиях). Создаёт эффект холодного цинкования.

Грунтовка создаёт надёжную защиту металла от агрессивной промышленной атмосферы, содержащей пары и газы кислот и щелочей, обладает химической стойкостью к маслам, нефти и нефтепродуктам, морской и пресной воде, обладает эластичностью и термостойкостью до +120°С.

Применение

Цинконаполненный грунт Цинконол предназначен для цинкования стали, труб и металлоконструкций, для получения долговременной антикоррозионной защиты металлических поверхностей, эксплуатируемых в условиях промышленной атмосферы умеренного, холодного, морского и тропического климата.

Цинкование применяется:

- для защиты строительных металлоконструкций,

- мостов и гидротехнических сооружений,

- портов и судовых конструкций,

- эстакад и платформ,

- насосного и емкостного оборудования,

- резервуаров, цистерн, хранилищ,

- труб и трубопроводов,

- нефтепроводов и газопроводов,

- железнодорожного, морского и речного транспорта,

- сельхозтехники и др.

Способ применения

Перед нанесением поверхность должна быть очищена от остатков старого покрытия, ржавчины, жира, масел и грязи. Замасленные поверхности рекомендуется обезжирить спецобезжиривателем ОМ-01С.

Для удаления окалины, ржавчины и старого лакокрасочного покрытия с поверхности металла использовать абразивоструйную очистку до степени 2 по ГОСТ 9.402-80 или Sa 2,5 по ISO 8501-1:1988.

Грунт наносят безвоздушным, пневматическим распылением, кистью или валиком. Предварительно тщательно перемешивают до однородного состояния, периодически перемешивая для предотвращения оседания цинковой пыли. При необходимости разбавляют растворителем: сольвент, ксилол.

Температура нанесения от +5°С до +40°С при относительной влажности воздуха 60-95%. Запрещается нанесение грунта во время выпадения атмосферных осадков (дождь, туман, снег) и при температуре поверхности металла близкой к точке росы. При использовании в качестве самостоятельного покрытия рекомендуется нанесение в 2 слоя. Межслойная сушка при температуре +20°С – 1 час.

Очистка инструмента после работы производится органическими растворителями: сольвент, ацетон, Р-4, Р-5.

Расход

Расход грунтовки составляет 200-250 г/кв.м при толщине однослойного покрытия 60-80 мкм.

Цвет: Серый.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Грунт хранить при температуре от -30°С до +35°С. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 2кг, 6кг, 12кг, 24кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | цинковый порошок |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная матовая поверхность серого цвета |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 85 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 25 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 2 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 3 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 72 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч | 48 |
| Твердость покрытия, не менее | 0.5 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| ТУ | 2312-045-98310821-2011 |