Быстромет

Быстросохнущая

акрилсиликоновая грунт-эмаль «3 в 1»

для антикоррозионной защиты металла

- атмосферная и химическая стойкость

- надёжное предотвращение коррозии

- повышенная адгезия к металлам

- возможность нанесения до -30°С

- высокая скорость высыхания

- стойкость к УФ-излучению

- водо- и влагостойкость

- защита в один слой

- ударопрочность

- формула "3 в 1"

- полуматовая

Быстромет — современная быстросохнущая грунт-эмаль по ржавчине для покраски чёрного металла и защиты металлоконструкций, эксплуатируемых, как в условиях открытой агрессивной промышленной среды, так и в условиях умеренного и холодного климата.

Быстромет -  это однокомпонентный материал на акрилсиликоновой основе с добавлением коррозионностойких пигментов, ингибиторов и целевых добавок в органических растворителях для улучшения защитных свойств на объекте применения, на весь срок эксплуатации.

Активные антикоррозионные компоненты: преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и износостойкую эмаль, объединенные по формуле «3 в 1», в сочетании с повышенной адгезией к поверхности черного металла, в том числе, покрытого плотно сцепленными остатками ржавчины (до 50 мкм.), позволяет быстро и без дополнительной обработки, нанести Быстромет на поверхность и создать прочное антикоррозионное покрытие уже с первого нанесения.

При полимеризации финишной пленки, обеспечивается длительная защита поверхности металла от коррозии, агрессивного воздействия атмосферы, влажности и УФ-излучения. Экономичный расход и высокая укрывистость материала, позволяет при нанесении получить ровную, полуматовую защитную плёнку.

Высокая скорость сушки, составляющая всего 30 минут при температуре +20°С и возможность нанесения грунт-эмали Быстромет при отрицательных температурах (до -30°С), позволяет выполнять срочные окрасочные работы даже в самых экстремальных условиях и в кратчайшие сроки.

Быстросохнущая акрилсиликоновая грунт-эмаль Быстромет обеспечивает длительную антикоррозионную защиту металлоконструкций при воздействии кислотного тумана, а также демонстрирует устойчивость к воздействию растворов кислот и щелочей.

(Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЦ "Росхимтест», - гарантированный срок эксплуатации покрытия не менее 10 лет, при соблюдении условий нанесения).

Для увеличения срока эксплуатации покрытия, рекомендуется применение совместно с фосфатирующим грунтом Фосфогрунт или полиуретановым грунт-протектором Цинконол.

Применение.

Акрилсиликоновая грунт-эмаль Быстромет используется для получения долговременной антикоррозионной защиты:

- поверхностей строительных металлоконструкций;

- деталей машин и механизмов трубопроводов;

- металлических опор ЛЭП и антенных мачт;

- эстакад и платформ;

- оборудования;

- контейнеров, ангаров;

- кровель, ворот, заборов, оград;

- любых других металлоизделий.

Применение быстросохнущей акрилсиликоновой грунт-эмали Быстромет позволяет эффективно использовать её на конвейере при окраске металлоизделий, а также значительно сократить время ремонта металлоконструкций.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Металл очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, жира, масел, коррозии и грязи в соответствии с ГОСТ 9.402 или поверхность, подготовленную до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501. Замасленные поверхности следует обезжирить. |
| Тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |
| Состав наносить кистью, валиком или воздушным распылением на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность. |
| Для исключения конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°С выше точки росы. |
| Температура проведения работ, не ниже | -30°С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Разбавление, очистка оборудования | Р-универсал |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Для получения защитного слоя 50-60 мкм. за один проход, грунт-эмаль наносить без добавления разбавителей. При нанесении в 2 слоя, выдержать интервал межслойной сушки 30 минут при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости разбавителем Р-универсал, но не более 5-10% от объёма материала. |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.7 – 2.0 мм - давление 1.8- 2 бар. | Не более 10 % |
| Для получения защитного слоя до 100 мкм. «набором» при использовании метода воздушного распыления, использовать диаметра сопла 1.7 – 2.0 мм. Нанесение произвести в 2 слоя с межслойной сушкой 30 мин при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости разбавителем Р-универсал, но не более 5-10% от объёма материала. |

| Толщина мокрой пленки, мкм | Толщина сухой пленки, мкм | Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, минут |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 мкм | 50-60 | 100-150 | 30 |
| 250 мкм | 80-100 | 200-250 | 60 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-020-01524656-2019 |
| Основа материала | Акрилсиликоновая основа с добавлением антикоррозионных и целевых добавок |
| Внешний вид пленки | Однородная полуматовая поверхность |
| Готовый состав |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 55-65 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 50-60 |
| Цвет покрытия, RAL | Цвет покрытия: база а, база с. Другие цвета на заказ от одного ведра. |
| Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5)°С, минут, не более | 15 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, минут, не более | 30 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 3 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |
| Воды, ч, не менее | 72 |
| Прочность пленки |
| При ударе, см, не менее | 50 |
| При изгибе, мм, не более | 2 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре от –30 до +30°С.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах грунт-эмаль выдерживают 
в течение 24 часов при t (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!