Проакрил

белая акриловая краска для стен

- износостойкость и долговечность

- высокая укрывистость и экономичный расход

- водонепроницаемость и влагостойкость

- экологичность и пожаробезопасность

- наполнитель — мраморная мука

Проакрил — белая матовая акриловая краска для наружных и внутренних работ, влагостойкая краска на водной основе.

Представляет собой материал на основе водной дисперсии импортных акрилатов, с использованием молотого мрамора.

Белая матовая краска Проакрил атмосферостойкая, износоустойчивая, с высокими водоотталкивающими свойствами и высокой укрывистостью.

Проакрил устойчив к мытью и истиранию, образует влагостойкое, газопроницаемое, износостойкое, долговечное, экологически чистое и пожаробезопасное покрытие.

Благодаря способности "дышать" покрытие при дожде увлажняется, быстро высыхает, при этом подложка всегда остается сухой, а краска не отслаивается. Быстро достигает заданного уровня водостойкости.

Без запаха и растворителей.

Применение

Акриловая краска Проакрил применяется для окраски нового и ранее окрашенного бетона, цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича, фиброцементных и асбоцементных плит как снаружи, так и внутри помещений.

Краска Проакрил применяется для окраски стен и фасадов зданий, отделочных работ по бетону, кирпичу, штукатурке и другим пористым поверхностям.

Возможно применение краски для ответственных отделочных работ внутри помещений (евроремонт), а также помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, промышленные здания и сельскохозяйственные постройки).

Способ применения

Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной. Старые основания, рыхлые, осыпающиеся и сильно впитывающие поверхности следует обработать акриловым грунтом Проакрил-Грунт.

Неровности зашпатлевать фасадной шпатлёвкой. Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 10% от объёма. Наносить кистью, валиком или краскопультом при температуре от +5°С в один–два слоя.

Промежуточная сушка 1 час при температуре от +15°С. Время полного высыхания 3 часа при температуре + 20°С.

После окончания работ инструмент промыть водой.

Расход

Расход краски – 0,2-0,25 кг на 1кв.м. на однослойное покрытие.

Базовый цвет: белый. Колеровка по договоренности от 112кг.

Хранение

Хранить при температуре выше +1°С, в защищённом от нагрева и прямых солнечных лучей месте. Не допускать замерзания!

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 28кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | акриловая смола |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная матовая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 57-62 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 60-70 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1 |
| Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, не более | 120 |
| Условная светостойкость, ч | 24 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 24 |
| Степень перетира, мкм, не более | 60 |
| ТУ | 2316-021-98310821-2009 |