Эполаст-Грунт

эпоксидная грунтовка для бетонного пола

- упрочняет и закрепляет поверхность

- водостойкость и водонепроницаемость

- значительно улучшает адгезию финишного слоя

- может применяться как самостоятельное покрытие

- не содержит ароматических растворителей

Эполаст-Грунт — двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для бетонных полов.

Эпоксидный грунт предназначен для грунтования бетонных полов промышленного и гражданского назначения.

Грунтовка для пола Эполаст-Грунт обеспечивает упрочнение и обеспыливание бетонной поверхности, закрывает поры и способствует надежному сцеплению с финишными материалами, а также снижает их расход.

Эпоксидная грунтовка имеет хорошую адгезию к невпитывающим основаниям (металл, керамическая плитка, эпоксидные покрытия и т.п.). На низких марках бетона рекомендуется повторное нанесение грунтовки через 2-3 часа после первого слоя (по липкой поверхности).

Эпоксидный грунт устойчив к воздействию воды, химических веществ, механическому и абразивному износу.

Применение

Эпоксидная грунтовка Эполаст-Грунт применяется на объектах промышленного и гражданского назначения:

- торговые и производственные помещения,

- предприятия пищевой и фармацевтической промышленности,

- детские и медицинские учреждения,

- складские помещения,

- самолётные ангары,

- авторемонтные мастерские, гаражи и т.д.

Грунтовка Эполаст-Грунт используется:

- в качестве подготовительного слоя перед нанесением эпоксидных наливных покрытий серии Эполаст,

- в комплексной системе "Эпоксидное напольное покрытие" совместно с эпоксидной эмалью для бетона Эпоксипол.

Может использоваться в качестве самостоятельного покрытия при низкой интенсивности нагрузок.

Подготовка основания и нанесение

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы».

Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее.

Основание должно быть чистое и сухое (влажность основания не более 5%), прочное (на сжатие не менее 15 МПа, прочность на отрыв не менее 1 МПа).

В соответствии с техзаданием материал может наноситься на подготовленное бетонное основание как без грунтования, так и с предварительной обработкой грунтовочным составом Эполаст-Грунт.

Подготовка эмали к нанесению

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы».

Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко.

Основание пола должно быть чистое и сухое (влажность основания не более 4%), прочное (на сжатие не менее 20 МПа, прочность на отрыв не менее 1,5 МПа).

Нанесение

Перед нанесением компонент А перемешать до однородного состояния, добавить компонент Б (поставляется комплектно). Полученную смесь тщательно перемешать в течение 2-3 минут, после чего выдержать 5-10 минут и повторить перемешивание.

Грунт наносят валиком или резиновым шпателем.

Жизнеспособность материала в перемешанном состоянии 45-60 минут!

При необходимости, для удобства нанесения по шероховатой поверхности, допускается разбавление материала растворителями Р-4, Р-Универсал, ксилол не более 3% по массе.

Нанесение финишных покрытий рекомендуется в интервале 12-48 ч после грунтования (при +20°С).

При использовании в качестве самостоятельного покрытия пешеходные нагрузки допускаются спустя 24 ч, полное отверждение – 5 суток (при +20°С).

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха от + 5°С .

После окончания работ инструмент очистить растворителем Р-4, Р-Универсал, ксилол.

Расход

Расход грунтовки составляет 0,25-0,35кг на 1 кв.м. поверхности в зависимости от вида, марки (класса) бетона и его состояния.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.

Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Эпоксидный состав хранить в прочно закрытой таре при температуре от -40 до +40°С. Не нагревать! Беречь от огня и прямых солнечных лучей!

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 25кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | эпоксидная смола |
| --- | --- |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 200 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 12 |
| Содержание летучих веществ, %, не более | 3 |
| Нанесение финишных покрытий, интервал, ч | 12-48 |
| Адгезия к бетону МПа, не менее | 18 |
| ТУ | 20.30.12-002-01524656-2017 |