Термоксол (УФ)

Термостойкая

антикоррозионная грунт-эмаль «3 в 1»

для чёрных и цветных металлов

- повышенная адгезия к металлам

- стойкость к УФ-излучению

- термостойкость до +250°С

- масло- и бензостойкость

- химическая стойкость

- атмосферостойкость

- быстрое высыхание

- ударопрочность

- влагостойкость

- формула «3 в 1»

- полуматовая

Термоксол (УФ) – термостойкая быстросохнущая грунт-эмаль для чёрных и цветных металлов на основе силиконовой модифицированной смолы в органическом растворителе с целевыми антикоррозионными добавками.

Термостойкая краска Термоксол (УФ), благодаря современным инновационным решениям совмещает в себе три важных качества (формула 3 в 1):

- Грунт-эмаль не требует дополнительного грунтования (самогрунтующий состав);

- Содержит активные антикоррозионные добавки (долговременная защита от коррозии);

- Создает стабильное термостойкое долговечное покрытие.

Благодаря современной формуле «3 в 1», грунт-эмаль Термоксол (УФ) позволяет выполнить задачи по окрашиванию изделий: быстро, эффективно, качественно!

Важной, отличительной особенностью термостойкой грунт-эмали - является ее высокая скорость высыхания, которая при температуре +20°С составляет всего 1 час, что позволяет сразу приступить к нанесению второго слоя через короткий промежуток времени.

Возможность нанесения при отрицательных температурах (до -20°С), значительно расширяет возможности применения грунт-эмали, позволяя окрашивать металлоконструкции в зимнее время, также грунт-эмаль обеспечивает длительную антикоррозионную защиту металлоконструкций от воздействия кислотного тумана и растворов кислот и щелочей.

Назначение

Термоксол (УФ) предназначен для защиты изделий из чёрного металла, а также неметаллических поверхностей, работающих при температурах от -60°С до +250°С и эксплуатируемых в условиях агрессивной промышленной атмосферы умеренного и холодного климата.

Спектр применения на различных объектах для защиты от коррозии:

- стальных радиаторов и чугунных батарей отопления,

- отопительных приборов и оборудования,

- покраски металлических труб для отопления,

- изделий из стали, оцинкованной стали,

- для нанесения маркировочных знаков.

Термоксол (УФ) применяется, как самостоятельное покрытие, а также в комплексных системах с фосфатирующим грунтом Фосфогрунт, либо с цинконаполненным протекторным грунтом Цинконол, что позволяет увеличить срок эксплуатации покрытия до 15 лет.

Способ применения

Перед применением тщательно перемешать до однородного состояния.

- Наносить на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность.

- При необходимости поверхность обработать спецобезжиривателем ОМ-01С.

- Если потребуется, эмаль до рабочей вязкости можно довести разбавителем Р-Универсал.

Способ нанесения: кисть, валик, пневматическое или безвоздушное распыление.

- Наносить в 1-2 слоя при температуре от -20°С до +35°С и относительной влажности воздуха не выше 80%;

- Рекомендуемое сопло для пневматического распыления 1,8-2,2 мм;

- Время высыхания «на отлип» при температуре +20°С – 30 мин;

- Сушка между слоями при температуре +20°С – 1 час.

Рекомендуемая толщина однослойного покрытия (по сухому слою):

- методом пневматического распыления 30-40 мкм;

- методом безвоздушного нанесения 50-80 мкм;

- нанесение кистью или валиком 60-80 мкм;

Расход

Расход грунт-эмали — 0,1-0,2 кг на 1 кв. м., при толщине одного слоя 30-60 мкм.

Цвет

Базовые цвета: черный, белый, серый, красно-коричневый. В другие цвета не колеруется.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.
Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Эмаль хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | модифицированные силиконовые смолы с целевыми добавками. |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная полуматовая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 55-65 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 50 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 0.5 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 2 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 72 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| ТУ | 20.30.12-016-01524656-2018 |